| SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS SEMA | DIRETORIA DE CONTROLE DE RECURSOS AMBIENTAIS DIRAM | CARVÃO (PRODUÇÃO DE) |
| --- | --- | --- |
| PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | 008 | VERSÃO 00 | 30 DE JUNHO DE 2008 |
| NORMAS LEGAIS QUE REGULAMENTAM | RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA / SEMA / IAP Nº 047 de 28 de setembro de 2007 |
| COMO LICENCIAR FORNOS DE PRODUÇÃO DE CARVÃO: I - LAS – Licenciamento Ambiental Simplificado: até 5 (cinco) fornos com estimativa de produção de carvão vegetal de 20 mdc/mês/forno ou no máximo 100 mdc/mês; II – Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação: com mais de 5 (cinco) fornos com estimativa de produção de carvão vegetal ou uma produção superior a 100 mdc/mês; OBSERVAÇÃO: Quando se tratar de fornos já instalados antes de 28 de setembro de 2007, data da edição da presente Resolução, deverá ser encaminhado o licenciamento diretamente pela LAS ou LO, conforme a quantidade descritos nos itens I e II. |
| TODO O CARVÃO PRODUZIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL: Matéria prima proveniente de floresta nativa: apresentar Autorização Florestal ou Manejo Florestal de Bracatinga e documentos fiscais correspondentes a aquisição ou entrada; Matéria prima de plantações florestais com essências nativas: apresentar Informação de Corte e documentos fiscais correspondentes a aquisição ou entrada; Matéria prima proveniente de plantios florestais com essências exóticas e dos resíduos da sua exploração e do processamento industrial: deverá ser apresentado nota fiscal e/ou contrato de compra e venda, de aquisição/compra do produto/subproduto; |
| QUANTO A LOCALIZAÇÃO DOS FORNOS 1 - Distância mínima de 500 metros dos perímetros urbanos aprovados em lei municipal e estradas de grande movimentação ou conforme definido no Plano Diretor aprovado pelo município. 2 - Na área rural, não poderá estar localizado em cota altimétrica superior ao da localização de vilas rurais e núcleos residenciais e também numa distancia mínima de 500 metros. 3 – Fora das áreas de preservação permanente. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS 1 – O índice de conversão: 2 m3 de lenha = 1,0 mdc (metro de carvão). 2 - O transporte de resíduos originados do processamento industrial da madeira provenientes de espécies nativas, destinadas à produção de carvão vegetal, obrigatoriamente deve ser acompanhado de autorização de transporte - DOF. 3 – Carvão empacotado não precisa de DOF desde que tenha as seguintes informações no pacote: O registro da empresa empacotadora junto ao IBAMA e IAP; Se o produto é oriundo de espécie nativa ou exótica; Se é proveniente de resíduo da industrialização da madeira. 4 - O pó de carvão ou moinha, é considerado resíduo e para tanto isento de autorização de transporte - DOF. 5 - A autorização de transporte de carvão vegetal oriundo de países do Mercosul, a Declaração de Importação – DI (LI,LSI,DSI) é válida até a Zona Alfandegária indicada no documento de importação, após, para o transporte no mercado interno deverá ser expedido o Documento de Origem Florestal – DOF e Nota Fiscal. |